## Slide 1
计算机通信与网络
Computer Communications & Networks
第7章应用层
南京邮电大学计算机学院
“计算机通信与网络” 国家精品课程组

## Slide 2
Requirements
大纲要求
01 了解 TCP/IP 体系结构应用层的概念
02 了解网络应用模式
03 掌握网络应用的基本原理和实现机制
2

## Slide 3
Contents Page
内容纲要
3
04 文件传输协议（FTP）
01 应用层协议与网络应用模式
02 域名系统（DNS）
03 远程登录（Telnet）
07 万维网与HTTP
05 引导程序协议与
动态主机配置协议（DHCP）
06 电子邮件系统和SMTP

## Slide 4
Transition Page
内容提要
4
01 应用层协议与网络应用模式
04 文件传输协议（FTP）
02 域名系统（DNS）
03 远程登录（Telnet）
07 万维网与HTTP
05 引导程序协议与
动态主机配置协议（DHCP）
06 电子邮件系统和SMTP

## Slide 5
应用层协议
网络应用模式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
5
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 6
6
7.1.1 应用层协议
应用层是计算机网络体系结构的最高层，直接为用户的应用进程提供服务。
在因特网中，通过各种应用层协议为不同的应用进程提供服务。
应用层协议则是应用进程间在通信时所必须遵循的规定。
基本概念
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 7
7
7.1.1 应用层协议
应用层与传输层协议对应关系
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
DNS
TFTP
BOOTP
DHCP
Telnet
FTP
SMTP
POP
IMAP
MIME
TCP
UDP
应用层
传输层
RTCP
SIP
RTP
HTTP
SHTTP

## Slide 8
8
7.1.1 应用层协议
每个应用层协议都是为了解决某一类应用问题，而问题的解决又往往是通过位于不同主机中的多个应用进程之间的通信和协同工作来完成的。
应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。
应用层协议的特点
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 9
9
7.1.2 网络应用模式
1. 以大型机为中心的应用模式
2. 以服务器为中心的应用模式
3. 客户机－服务器模式（Client / Server , C/S）
4. 浏览器－服务器模式（Browser / Server , B/S）
5. 对等网络服务模式（Peer-to-Peer, P2P）
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 10
10
7.1.2 网络应用模式
1. 以大型机为中心的应用模式
该应用模式又称为分时共享模式，也就是面向终端的多用户计算机系统（主从结构）
2. 以服务器为中心的应用模式
该应用模式又称为资源模共享模式，向单个用户站点提供灵活的服务，但管理控制和系统维护工具的功能较弱。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 11
11
7.1.2 网络应用模式
客户机－服务器模式 （Client/Server, C/S）
传统的网络基本服务基本上都是基于客户机－服务器模式
如:Telnet, WWW, E-Mail, FTP等。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
因特网
请求/响应
客户端
服务器端
客户
服务器

## Slide 12
12
7.1.2 网络应用模式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
客户端
服务器端
用户界面
客户应用
操作系统
网络接口
操作系统
网络接口
服务器
应用核心
服务驱动
局域网
LAN
Client
Server
查询 / 命令
结果 / 响应
Internet

## Slide 13
13
7.1.2 网络应用模式
C/S 应用模式
应用层的许多协议都是基于客户服务器（C/S）方式。
客户端（Client）和服务器端（Server）都是指通信中所涉及的两个应用进程。
所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户端是服务请求方，服务器端是服务提供方。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 14
14
7.1.2 网络应用模式
4.基于Web的客户机/服务器应用模式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
Internet
Intranet
Web Server
DB Server
Web Browser
HTTP
BBS
FTP
DNS
E-mail
网页（Homepage）
Java虚拟客户机
MS-IE
Netscape Navigator
Firefox
Mosaic
Gopher
PHP
ASP
HTML
XML

## Slide 15
15
7.1.2 网络应用模式
对等网络应用模式（Peer-to-Peer, P2P）
在底层物理网络拓扑的基础上，在应用层构建P2P覆盖网络的虚拟拓扑结构。
在对等网络应用模式中，端系统主机既充当客户机，又充当服务器。
P2P应用：文件共享，音/视频流分发
P2P系统，如：Napster，Gnutella， Freenet 等。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 16
16
7.1.2 网络应用模式
P2P与C/S系统结构的比较
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 17
Transition Page
内容提要
17
01 应用层协议与网络应用模式
03 远程登录（Telnet）
04 文件传输协议（FTP）
05 引导程序协议与
动态主机配置协议
06 电子邮件系统和SMTP
07 万维网与HTTP
02 域名系统（DNS）

## Slide 18
18
7.2.1 域名系统概念
许多应用层软件经常直接使用域名系统 DNS （Domain Name System），但计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。
因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用分布式的域名系统 DNS。
名字到域名的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行，运行该程序的机器称为域名服务器。
基本概念
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 19
19
7.2.2 因特网的域名结构
许多因特网采用了层次树状结构的命名方法。
任何一个连接在因特网上的主机或路由器，都有一个惟一的层次结构的名字，即域名。
域名的结构由若干个分量组成，各分量之间用点隔开：
各分量分别代表不同级别的域名。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
… .三级域名.二级域名.顶级域名

## Slide 20
20
7.2.2 因特网的域名结构
（1）国家顶级域名 nTLD：如: .cn 表示中国，.us 表示美国，.uk 表示英国，等等。
（2）国际顶级域名 iTLD：采用.int。国际性的组织可在 .int 下注册。
（3） 通用顶级域名 gTLD：最早的顶级域名是：
.com 表示公司企业
.net 表示网络服务机构
.org 表示非赢利性组织
.edu 表示教育机构（美国专用）
.gov 表示政府部门（美国专用）
.mil 表示军事部门（美国专用）
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
顶级域名

## Slide 21
21
7.2.2 因特网的域名结构
.aero 用于航空运输企业
.biz 用于公司和企业
.coop 用于合作团体
.info 适用于各种情况
.museum 用于博物馆
.name 用于个人
.pro 用于会计、律师和医师等自由职业者
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
新通用顶级域名

## Slide 22
22
7.2.2 因特网的域名结构
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
com
net
org
edu
gov
mil
coop
biz
info
aero
int
cn
uk
…
hk
js
sh
bj
org
net
gov
edu
com
ac
…
pku
fudan
sjtu
tsinghua
…
树根
cctv
ibm
hp
mot
…
顶级域名
二级域名
三级域名
mail
ep
四级域名
mail
csnetl
…
…
seu
因特网的名字空间

## Slide 23
23
7.2.3 域名解析服务
因特网允许各个单位根据具体情况将本单位的域名划分为若干个域名服务器管辖区(zone)，并在各管辖区中设置相应的授权域名服务器。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
com
y
abc
w
v
x
u
根域名服务器
域 abc.com
管辖区 y.abc.com
的授权域名服务器
管辖区
abc.com
管辖区
y.abc.com
管辖区 abc.com
的授权域名服务器
t

## Slide 24
7.2.3 域名解析服务
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
…
…
com
abc
xyz
abc
x
y
因特网
u
v
w
xyz
.com 顶级
域名服务器
本地域名服务器
dns.abc.com
授权域名服务器
“树根”
edu
.edu 顶级
域名服务器
y
…
…
本地域名服务器
dns.xyz.com
授权域名服务器
m.xyz.com
本地域名服务器
dns.y.abc.com
授权域名服务器
t.y.abc.com
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
dns.com
①
t.y.abc.com
的 IP 地址是什么？
递归查询

## Slide 25
7.2.3 域名解析服务
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
t.y.abc.com
④
⑤
⑥
⑦
根域名服务器
dns.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
本地域名服务器 dns.abc.com
本地域名服务器
dns.y.abc.com
②
③
m.xyz.com
①
IP(t.y.abc.com)=?
⑧
IP(t.y.abc.com)
= (198.54.23.15)
递归与迭代相结合的查询

## Slide 26
26
7.2.3 域名解析服务
如果本地域名服务无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机本地域名服务器发送的域名请求条数分别为（ ）
A、1条，1条
B、1条，多条
C、多条，1条
D、多条，多条
例题
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 27
Transition Page
内容提要
27
01 应用层协议与网络应用模式
02 域名系统（DNS）
04 文件传输协议（FTP）
05 引导程序协议与
动态主机配置协议（DHCP）
06 电子邮件系统和SMTP
07 万维网与HTTP
03 远程登录（Telnet）

## Slide 28
28
7.3 远程登录
远程登录（Telnet）是因特网中的基本应用服务之一
上网用户在本地的PC（或终端）上注册后，如果已在远程服务器开设了账户，就可进行登录，因特网对用户呈现透明，这种协议也称远程终端协议。
Telnet采用客户/服务器模式。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 29
29
7.3 远程登录
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
Telnet协议工作流程
因特网
服务器
客户机
终端
驱动
程序
TCP/IP
客户进程
终端用户
TCP/IP
服务进程
Login shell
伪终端
驱动
程序
>telnet <服务器域名或IP地址>
图中客户进程通过面向连接的TCP服务发到远程服务器，并显示从TCP连接上收到的数据。

## Slide 30
30
7.3 远程登录
服务器的操作系统内核中的伪终端驱动程序提供一个网络虚拟终端（NVT，Network Virtual Terminal），供操作系统和服务进程在NVT上建立注册，以及与用户进行交互操作。
服务器上的应用程序可以不必考虑实际终端的类型。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
网络虚拟终端

## Slide 31
31
7.3 远程登录
NVT的格式定义：所有的通信使用8bit的字节。
在传送时，NVT采用7位的ASCII码传数据，高位置1时作控制命令。
NVT只使用ASCII码的几个控制字符，而所有可打印的95个字母、数字和标点符号，NVT的定义与ASCII码一致的。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
NVT

## Slide 32
Transition Page
内容提要
32
01 应用层协议与网络应用模式
02 域名系统（DNS） （DNS）
03 远程登录（Telnet）
05 引导程序协议与
动态主机配置协议（DHCP）
06 电子邮件系统和SMTP
07 万维网与HTTP
04 文件传输协议（FTP）

## Slide 33
33
7.4 文件传输协议（FTP）
文件传送协议FTP(File Transfer Protocol)是Internet 上使用得最为广泛的文件传送协议。
FTP提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。
FTP屏蔽了各个计算机系统的差异，适合于在异构网络中计算机之间传送文件。
交互式访问
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 34
34
7.4.1 文件传输协议
网络环境中的一项基本应用就是将文件从一台计算机中复制到另一台可能相距很远的计算机中。
初看起来，在两个主机之间传送文件是很简单的事情。
其实这往往非常困难。原因是众多的计算机厂商研制出的文件系统多达数百种，且差别很大。
设计难点
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 35
35
7.4.1 文件传输协议
(1) 计算机存储数据的格式不同。
(2) 文件的目录结构和文件命名的规定不同。
(3) 对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同。
(4) 访问控制方法不同。
网络环境下复制文件的复杂性
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 36
36
7.4.1 文件传输协议
文件传送协议 FTP 只提供文件传送的一些基本的服务，它使用 TCP 可靠的运输服务。
FTP 的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
FTP 使用客户服务器方式。一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。
FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，负责接受新的请求；另外有若干个从属进程，负责处理单个请求。
FTP特点
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 37
37
7.4.1 文件传输协议
FTP功能模块与连接
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
因特网
FTP服务器
客户机
TCP/IP
用户接口
文件
系统
TCP/IP
文件
系统
协议解释
协议解释
控制连接
数据连接
>ftp <域名或IP地址>

## Slide 38
38
7.4.1 文件传输协议
打开熟知端口（端口号为21），使客户进程能够与服务器建立连接。
等待客户进程发出连接请求。
启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。
主进程的工作步骤
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 39
39
7.4.1 文件传输协议
“控制连接”在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。
数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”，并结束运行。
两个连接
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 40
40
7.4.1 文件传输协议
FTP 使用的两个 TCP 连接
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
控制进程
数据传送
进程
用户界面
控制进程
数据传送
进程
客户端
服务器端
因特网
控制连接
数据连接

## Slide 41
41
7.4.1 文件传输协议
当客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，要寻找连接服务器进程的熟知端口(21)，同时还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据传送连接。
接着，服务器进程用自己传送数据的熟知端口(20)与客户进程所提供的端口号码建立数据传送连接。
由于FTP使用了两个不同的端口号，所以数据连接与控制连接不会发生混乱。
两个不同的端口号
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 42
42
7.4.1 文件传输协议
使用两个独立的连接的主要特点
  使协议更加简单和更容易实现。
  在传输文件时还可以利用控制连接（例如，客户发送请求终止传输）。
TCP依靠两个端点标识一个连接，因此主进程创建从属进程时，可以不使用临时端口。即服务器可以使用20、21端口建立多个控制连接和数据连接。
使用两个不同的端口号形成两个独立连接
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 43
43
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[01] 用户要用 FTP 和远地主机(网络信息中心
NIC 上的主机)建立连接。

## Slide 44
44
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[02] 本地 FTP 发出的连接成功信息。

## Slide 45
45
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[03] 从远地服务器返回的信息，220 表示“服务就绪”。

## Slide 46
46
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[04] 本地 FTP 提示用户键入名字。用户键入的名字
表示“匿名”。用户只需键入 anonymous 即可。

## Slide 47
47
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[05] 数字 331 表示“用户名正确”，需要口令。

## Slide 48
48
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[06] 本地 FTP 提示用户键入口令。用户这时可键入
guest 作为匿名的口令，也可以键入自己的电子邮件
地址，即耶鲁大学数学系名为 xyz 的主机上的 abc。

## Slide 49
49
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[07] 数字 230 表示用户已经注册完毕。

## Slide 50
50
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
“ftp>”是 FTP 的提示信息。用户键入的是将
目录改变为包含 RFC 文件的目录。

## Slide 51
51
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[09] 字符 CWD 是 FTP 的标准命令，
代表 Change Working Directory。

## Slide 52
52
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[10] 用户要求将名为 rfc1261.txt 的文件复制到
本地主机上，并改名为 nicinfo。

## Slide 53
53
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[11] 字符 PORT 是 FTP 的标准命令，表示要
建立数据连接。200 表示“命令正确”。

## Slide 54
54
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[12] 数字 150 表示“文件状态正确，
即将建立数据连接”。

## Slide 55
55
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[13] 数字 226 是“释放数据连接”。
现在一个新的本地文件已产生。

## Slide 56
56
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[14] 用户键入退出命令。

## Slide 57
57
7.4.1 文件传输协议
FTP 的屏幕信息举例
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
[01] ftp nic.ddn.mil
[02] connected to nic.ddn.mil
[03] 220 nic FTP server (Sunos 4.1)ready.
[04] Name: anonymous
[05] 331 Guest login ok, send ident as password.
[06] Password: abc@xyz.math.yale.edu
[07] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[08] ftp> cd rfc
[09] 250 CWD command successful.
[10] ftp> get rfc1261.txt nicinfo
[11] 200 PORT command successful.
[12] 150 ASCII data connection for rfc1261.txt
(128.36.12.27,1401) (4318 bytes).
[13] 226 ASCII Transfer complete.
local: nicinfo remote: rfc1261.txt
4488 bytes received in 15 seconds (0.3 Kbytes/s).
[14] ftp> quit
[15] 221 Goodbye.
[15] 表明 FTP 工作结束。

## Slide 58
58
7.4.1 文件传输协议
下面关于文件传送协议FTP的叙述，错误的是（ ）。
A、FTP使用客户服务器方式
B、一个FTP服务器进程可同时为多个客户进程提供服务
C、FTP的客户和服务器之间要建立两个连接，即控制连接和数据连接
D、FTP基于UDP协议
例题
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 59
59
7.4.1 文件传输协议
FTP客户和服务器之间传递FTP命令时，使用的连接是（ ）
A.建立在TCP之上的控制连接
B.建立在TCP之上的数据连接
C.建立在UDP之上的控制连接
D.建立在UDP之上的数据连接
例题
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 60
60
7.4.2 简单文本传送协议
TFTP是一个很小且易于实现的文件传送协议。
TFTP 使用客户服务器方式并采用 UDP 数据报，因此 TFTP 需要有自己的差错改正措施。
TFTP 只支持文件传输而不支持交互。
TFTP 没有一个庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。
TFTP ，Trivial File Transfer Protocol
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 61
61
7.4.2 简单文本传送协议
(1) 每次传送的数据 PDU 中有 512 字节的数据，但最后一次可不足 512 字节。
(2) 数据 PDU 也称为文件块(block)，每个块按序编号，从 1 开始。
(3) 支持 ASCII 码或二进制传送。
(4) 可对文件进行读或写。
(5) 使用很简单的首部。
TFTP主要特点
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 62
62
7.4.2 简单文本传送协议
在一开始工作时。TFTP 客户进程发送一个读请求 PDU 或写请求 PDU 给 TFTP 服务器进程，其熟知端口号码为 69。
TFTP 服务器进程要选择一个新的端口和 TFTP 客户进程进行通信。
若文件长度恰好为 512 字节的整数倍，则在文件传送完毕后，还必须在最后发送一个只含首部而无数据的数据 PDU。
若文件长度不是 512 字节的整数倍，则最后传送数据 PDU 的数据字段一定不满512字节，这正好可作为文件结束的标志。
TFTP 的工作过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 63
63
7.4.2 简单文本传送协议
TFTP 的工作很像停止－等待协议
发送完一个文件块后就等待对方的确认，确认时应指明所确认的块编号。
发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据 PDU。
发送确认 PDU 的一方若在规定时间内收不到下一个文件块，也要重发确认 PDU。这样就可保证文件的传送不致因某一个数据报的丢失而告失败。
TFTP 的数据传送
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 64
Transition Page
内容提要
64
01 应用层协议与网络应用模式
02 域名系统（DNS）
03 远程登录（Telnet）
04 文件传输协议（FTP）
06 电子邮件系统和SMTP
07 万维网与HTTP
05 引导程序协议与
动态主机配置协议（DHCP）

## Slide 65
65
7.5 引导程序协议与动态主机配置协议
7.5.1 引导程序协议编（BOOTP ）
BOOTP使用UDP为无盘工作站提供自动获取配置信息服务。
BOOTP使用C/S服务模式。为了获取配置信息，协议软件广播一个BOOTP请求报文，使用全1广播地址作为目的地址，而全0作为源地址。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 66
66
7.5.1 引导程序协议编（BOOTP ）
收到请求报文的BOOTP服务器查找该计算机的各项配置信息（如IP地址，子网掩码，默认路由器的IP地址，域名服务器的IP地址）后，将其放入一个BOOTP响应报文，可以采用广播方式回送给提出请求的计算机，
或使用收到广播帧上的硬件地址（网卡地址）进行单播。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 67
67
7.5.1 引导程序协议编（BOOTP ）
BOOTP是一个静态配置协议。
当BOOTP服务器收到某主机的请求时，就在其数据库中查找该主机已确定的地址绑定信息。
一旦当主机移动到其他网络时，则BOOTP不能提供服务，除非管理员人工添加或修改数据库信息。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 68
68
7.5.2 动态主机配置协议
动态主机配置协议（DHCP，Dynamic Host Configuration Protocol）是与BOOTP兼容的协议
即插即用连网（Plug-and-Play networking）
DHCP允许一台计算机加入新网可自动获取IP地址，不用人工参与。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 69
69
7.5.2 动态主机配置协议
当某主机需要IP地址，启动时向DHCP服务器发送广播报文（目的IP地址为全1，源IP地址置全0），命名为广播发现报文（DHCPDISCOVER），主机成为DHCP客户。
在本地网络的所有主机均能收到该广播发现报文，惟有DHCP服务器对此报文予以响应。
DHCP服务器先在其数据库中查找该计算机配置信息，若找到，则采用提供报文（DHCPOFFER）将其回送到主机；若找不到，则从服务器的IP地址池中任选一个IP地址分配给主机。
DHCP使用C/S服务模式。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 70
70
7.5.2 动态主机配置协议
并不是每个网络上都有 DHCP 服务器，这样会使 DHCP 服务器的数量太多。现在是每一个网络至少有一个 DHCP 中继代理，它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息。
当 DHCP 中继代理收到主机发送的发现报文后，就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答。收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP 中继代理再将此提供报文发回给主机。
DHCP 中继代理(relay agent)
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 71
71
7.5.2 动态主机配置协议
DHCP 中继代理 以单播方式转发发现报文
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
主机
DHCP
服务器
其他
网络
DHCP
中继代理
DHCPDISCOVER
DHCPDISCOVER
广播
单播
注意：DHCP 报文只是 UDP 用户数据报中的数据。

## Slide 72
Transition Page
内容提要
72
01 应用层协议与网络应用模式
02 域名系统（DNS）
03 远程登录（Telnet）
04 文件传输协议（FTP）
05 引导程序协议与
动态主机配置协议（DHCP）
07 万维网与HTTP
06 电子邮件系统和SMTP

## Slide 73
73
7.6 电子邮件系统与SMTP
电子邮件(e-mail)是因特网上使用得最多的和最受用户欢迎的一种应用。
电子邮件把邮件发送到 ISP 的邮件服务器，并放在其中的收信人邮箱中，收信人可随时上网到 ISP 的邮件服务器进行读取。
电子邮件不仅使用方便，而且还具有传递迅速和费用低廉的优点。
现在电子邮件不仅可传送文字信息，而且还可附上声音和图像。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 74
74
7.6 电子邮件系统与SMTP
在 1982 年制定出简单邮件传送协议 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 和因特网文本报文格式，它们都已成为因特网的正式标准。
1993 年提出了通用因特网邮件扩展 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)。
MIME 在其邮件首部中说明了邮件的数据类型(如文本、声音、图像、视像等)。在 MIME 邮件中可同时传送多种类型的数据。
电子邮件的一些标准
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 75
75
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件的最主要的组成构件
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
发送方
邮件缓存
接收端
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送端
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
用
户
代
理
用
户
代
理
邮件
服务器
邮件
服务器
SMTP
SMTP
POP3
(发送邮件)
(发送邮件)
（发送邮件）
(发送邮件)
(读取邮件)
(读取邮件)
(TCP 连接)
(TCP 连接)
(TCP 连接)
因特网

## Slide 76
76
7.6.1 电子邮件系统的组成
用户代理 UA 就是用户与电子邮件系统的接口。
用户代理的功能是：撰写、显示和处理。
邮件服务器的功能是发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况（已交付、被拒绝、丢失等）。
邮件服务器按照客户服务器方式工作。邮件服务器需要使用两个不同的协议。
  SMTP 协议用于发送邮件。
  邮局协议 POP (Post Office Protocol) 用于接收邮件。
用户代理 UA (User Agent)和邮件服务器
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 77
77
7.6.1 电子邮件系统的组成
一个邮件服务器既可以作为客户，也可以作为服务器。
例如，当邮件服务器 A 向另一个邮件服务器 B 发送邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 客户，而 B 是 SMTP 服务器。
当邮件服务器 A 从另一个邮件服务器 B 接收邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 服务器，而 B是 SMTP 客户。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 78
78
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件的发送和接收过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
发送方
邮件缓存
接收端
邮件服务器
用户代理
发送端
邮件服务器
用户代理
接收方
用
户
代
理
用
户
代
理
邮件
服务器
邮件
服务器
(发送邮件)
SMTP
SMTP
(发送邮件)
(TCP 连接)
因特网
(1) 发信人调用用户代理来编辑要发送的邮件。用户代理用 SMTP 把邮件传送给发送端邮件服务器。

## Slide 79
79
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件的发送和接收过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
发送方
接收端
邮件服务器
用户代理
SMTP
发送端
邮件服务器
邮件缓存
用户代理
接收方
用
户
代
理
用
户
代
理
邮件
服务器
邮件
服务器
SMTP
(发送邮件)
(发送邮件)
(TCP 连接)
因特网
(2) 发送端邮件服务器将邮件放入邮件缓存队列中，等待发送。

## Slide 80
80
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件的发送和接收过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
发送方
邮件缓存
接收端
邮件服务器
用户代理
SMTP
发送端
邮件服务器
用户代理
接收方
用
户
代
理
用
户
代
理
邮件
服务器
邮件
服务器
SMTP
(发送邮件)
(发送邮件)
(TCP 连接)
SMTP
SMTP
（发送邮件）
(发送邮件)
(TCP 连接)
因特网
(3) 运行在发送端邮件服务器的 SMTP 客户进程，发现
在邮件缓存中有待发送的邮件，就向运行在接收端邮件
服务器的 SMTP 服务器进程发起 TCP 连接的建立。

## Slide 81
81
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件的发送和接收过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
发送方
邮件缓存
接收端
邮件服务器
用户代理
SMTP
发送端
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
用
户
代
理
用
户
代
理
邮件
服务器
邮件
服务器
SMTP
(发送邮件)
(发送邮件)
(TCP 连接)
SMTP
SMTP
（发送邮件）
(发送邮件)
(TCP 连接)
因特网
(4) TCP 连接建立后，SMTP 客户进程开始向远程的 SMTP 服务器进程发送邮件。当所有的待发送邮件发完了，SMTP 就关闭所建立的 TCP 连接。

## Slide 82
82
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件的发送和接收过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
发送方
邮件缓存
接收端
邮件服务器
用户代理
SMTP
发送端
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
用
户
代
理
用
户
代
理
邮件
服务器
邮件
服务器
SMTP
(发送邮件)
(发送邮件)
(TCP 连接)
SMTP
SMTP
（发送邮件）
(发送邮件)
(TCP 连接)
因特网
(5) 运行在接收端邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后，将邮件放入收信人的用户邮箱中，等待收信人在方便时进行读取。

## Slide 83
83
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件的发送和接收过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
发送方
邮件缓存
接收端
邮件服务器
用户代理
SMTP
发送端
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
用
户
代
理
用
户
代
理
邮件
服务器
邮件
服务器
SMTP
(发送邮件)
(发送邮件)
(TCP 连接)
SMTP
SMTP
（发送邮件）
(发送邮件)
(TCP 连接)
POP3
POP3
(读取邮件)
(读取邮件)
(TCP 连接)
因特网
(6) 收信人在打算收信时，调用用户代理，使用 POP3（或 IMAP）协议将自己的邮件从接收端邮件服务器的用户邮箱中的取回（如果邮箱中有来信的话）。

## Slide 84
84
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件由信封(envelope)和内容(content)两部分组成。
电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息来传送邮件。用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容。
在邮件的信封上，最重要的就是收信人的地址。
电子邮件信封中的相关信息，可以自动从内容中获得。
电子邮件的组成
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 85
85
7.6.1 电子邮件系统的组成
电子邮件地址的格式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：
收信人邮箱名@邮箱所在主机的域名
符号“@”读作“at”，表示“在”的意思。
例如，电子邮件地址 zhang123@njupt.edu.cn
邮箱所在的主机的域名
在全世界必须是惟一的
这个用户名在该域名
的范围内是惟一的。

## Slide 86
86
7.6.2 简单邮件传送协议SMTP
SMTP 所规定的就是在两个相互通信的 SMTP 进程之间应如何交换信息。
由于 SMTP 使用客户服务器方式，因此负责发送邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 客户，而负责接收邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 服务器。
SMTP 规定了 14 条命令和 21 种应答信息。每条命令用 4 个字母组成，而每一种应答信息一般只有一行信息，由一个 3 位数字的代码开始，后面附上（也可不附上）很简单的文字说明。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 87
87
7.6.2 简单邮件传送协议SMTP
1. 连接建立： 连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP不使用中间的邮件服务器。
2. 邮件传送
3. 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。
SMTP 通信的三个阶段
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 88
88
7.6.2 简单邮件传送协议SMTP
一个电子邮件分为信封和内容两大部分。
[RFC 822]只规定了邮件内容中的首部(header)格式，而对邮件的主体(body)部分则让用户自由撰写。
用户写好首部后，邮件系统将自动提取信封所需的信息，并写在信封上。所以用户不需要填写电子邮件信封上的信息。
邮件内容首部包括一些关键字，后面加上冒号。最重要的关键字是：To 和 Subject。
电子邮件的信息格式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 89
89
7.6.2 简单邮件传送协议SMTP
“To:”后面填入一个或多个收信人的电子邮件地址。用户只需打开地址簿，点击收信人名字，收信人的电子邮件地址就会自动地填入到合适的位置上。
“Subject:”是邮件的主题。它反映了邮件的主要内容，便于用户查找邮件。
抄送“Cc:” 表示应给某某人发送一个邮件副本。
“From”和“Date” 表示发信人的电子邮件地址和发信日期。“Reply-To”是对方回信所用的地址。
邮件内容的首部
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 90
90
7.6.3 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
邮局协议 POP 是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第三个版本 POP3。
POP 也使用客户服务器的工作方式。
在接收邮件的用户 PC 机中必须运行 POP 客户程序，而在用户所连接的 ISP 的邮件服务器中则运行 POP 服务器程序。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 91
91
7.6.3 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
IMAP 也是按客户服务器方式工作，现在较新的版本是 IMAP4。
用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样。
IMAP 是一个联机协议。当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时，用户就可看到邮件的首部。若用户需要打开某个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上。
IMAP 协议（Internet Message Access Protocol）
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 92
92
7.6.3 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
IMAP最大的好处就是用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件。
IMAP 还允许收信人只读取邮件中的某一个部分。例如，收到了一个带有视像附件（此文件可能很大）的邮件。为了节省时间，可以先下载邮件的正文部分，待以后有时间再读取或下载这个很长的附件。
IMAP 的缺点是如果用户没有将邮件复制到自己的 PC 机上，则邮件一直是存放在 IMAP 服务器上。因此用户需要经常与 IMAP 服务器建立连接。
IMAP 的特点
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 93
93
7.6.3 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
不要将邮件读取协议 POP 或 IMAP 与邮件传送协议 SMTP 弄混。
发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 SMTP 协议。
POP 协议或 IMAP 协议则是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议。
必须注意
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 94
94
7.6.4 通用因特网邮件扩充MIME
SMTP 有以下缺点：
SMTP 不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
SMTP 限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。
SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
某些 SMTP 的实现并没有完全按照[RFC 821]的 SMTP 标准。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 95
95
7.6.3 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
MIME 并没有改动 SMTP 或取代它。
MIME 的意图是继续使用目前的[RFC 822]格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。
MIME实际上增加了SMTP的功能。
MIME的特点
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 96
96
7.6.3 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
MIME 和 SMTP 的关系
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
非 ASCII 码
7 位 ASCII 码
MIME
SMTP
MIME
SMTP
7 位 ASCII 码
7 位 ASCII 码
非 ASCII 码
用户
用户

## Slide 97
Transition Page
内容提要
97
01 应用层协议与网络应用模式
02 域名系统（DNS）
03 远程登录（Telnet）
04 文件传输协议（FTP）
05 引导程序协议与
动态主机配置协议（DHCP）
06 电子邮件系统和SMTP
07 万维网与HTTP

## Slide 98
98
7.7 域名解析服务
万维网 WWW (World Wide Web)并非某种特殊的计算机网络。
万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
万维网用链接的方法能非常方便地从因特网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
这种访问方式称为“链接”。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 99
99
7.7 域名解析服务
万维网提供分布式服务
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP





万维网
站点 A
万维网
站点 C
万维网站点 E
万维网站点 D
万维网站点 B
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
③
⑥
①
②
④
⑤

## Slide 100
100
7.7.1 超文本传送协议HTTP
万维网是分布式超媒体(hypermedia)系统，它是超文本(hypertext)系统的扩充。
一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在因特网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。
超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超文本文档仅包含文本信息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 101
101
7.7.1 超文本传送协议HTTP
万维网以客户服务器方式工作。
浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序，因此这个计算机也称为万维网服务器。
客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面(page)。
万维网的工作方式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 102
102
7.7.1 超文本传送协议HTTP
(1) 怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档？
使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)来标志万维网上的各种文档。
使每一个文档在整个因特网的范围内具有惟一的标识符 URL。
(2) 用何协议实现万维网上各种超链的链接？
在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。
万维网必须解决的问题
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 103
103
7.7.1 超文本传送协议HTTP
(3) 怎样使各种万维网文档都能在因特网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链？
超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language)使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。
(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？
为了在万维网上方便地查找信息，用户可使用各种的搜索工具（即搜索引擎）。
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 104
104
7.7.1 超文本传送协议HTTP
统一资源定位符 URL 是对可以从因特网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。
URL 给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。
只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。
URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此 URL 是与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。
统一资源定位符 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 105
105
7.7.1 超文本传送协议HTTP
由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
URL 的一般形式是：
URL 的一般形式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
<URL的访问方式>://<主机>:<端口>/<路径>
ftp —— 文件传送协议 FTP
http —— 超文本传送协议 HTTP
News —— USENET 新闻

## Slide 106
106
7.7.1 超文本传送协议HTTP
URL 的一般形式
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
URL 的一般形式是：
<URL的访问方式>://<主机>:<端口>/<路径> (8-2)
<主机> 是存放资源的主机
在因特网中的域名
有时可省略

## Slide 107
107
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 FTP 的 URL 举例
ftp://rtfm.mit.edu/pub/abc.txt
这表示使用 FTP 协议

## Slide 108
108
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 FTP 的 URL 举例
ftp://rtfm.mit.edu/pub/abc.txt
冒号和两个斜线是规定的格式

## Slide 109
109
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 FTP 的 URL 举例
ftp://rtfm.mit.edu/pub/abc.txt
这是网站的域名

## Slide 110
110
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 FTP 的 URL 举例
ftp://rtfm.mit.edu/pub/abc.txt
这是路径和文件名

## Slide 111
111
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
这表示使用 HTTP 协议

## Slide 112
112
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
冒号和两个斜线是规定的格式

## Slide 113
113
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
这里写主机的域名

## Slide 114
114
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
HTTP 的默认端口号是 80，通常可省略

## Slide 115
115
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用 FTP 的 URL
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到因特网上的某个主页(home page)。

## Slide 116
116
7.7.1 超文本传送协议HTTP
为了使超文本的链接能够高效率地完成，需要用 HTTP 协议来传送一切必须的信息。
从层次的角度看，HTTP 是面向事务的(transaction-oriented)应用层协议，它是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。
超文本传送协议 HTTP HTTP 的操作过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 117
117
万维网的工作过程
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
因特网
服务器
www.njupt.edu.cn
链接到URL的超链
HTTP 使用此 TCP 连接
浏览器
程序
服务器
程序
HTTP
客户
南京邮电
大学
院系设置
建立 TCP 连接
释放 TCP 连接

HTTP 响应报文
② 响应文档

HTTP 请求报文
① 请求文档

## Slide 118
118
7.7.1 超文本传送协议HTTP
(1) 浏览器分析超链指向页面的 URL。
(2) 浏览器向 DNS 请求解析 www.njupt.edu.cn 的 IP 地址。
(3) 域名系统 DNS 解析出南京邮电大学服务器的 IP 地址。
(4) 浏览器与服务器建立 TCP 连接
(5) 浏览器发出取文件命令：
GET /chn/yxsz/index.htm。
(6) 服务器 给出响应，把文件 index.htm 发给浏览器。
(7) TCP 连接释放。
(8) 浏览器显示“南京邮电大学院系设置”文件 index.htm 中的所有文本。
用户点击鼠标后所发生的事件
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 119
119
7.7.1 超文本传送协议HTTP
浏览器中所看到的页面
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 120
120
7.7.1 超文本传送协议HTTP
HTTP 是面向事务的客户服务器协议。
HTTP 1.0 协议是无状态的(stateless)。
HTTP 协议本身也是无连接的，虽然它使用了面向连接的 TCP 向上提供的服务。
万维网浏览器就是一个 HTTP 客户，而在万维网服务器等待 HTTP 请求的进程常称为 HTTP daemon，有的文献将它缩写为 HTTPD。
HTTP daemon 在收到 HTTP 客户的请求后，把所需的文件返回给 HTTP 客户。
HTTP 的主要特点
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 121
121
7.7.1 超文本传送协议HTTP
万维网高速缓存代表浏览器发出 HTTP 请求，因此又称为代理服务器(proxy server)。
万维网高速缓存将最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。
当与暂时存放的请求相同的新请求到达时，万维网高速缓存就把暂存的响应发送出去，而不需要按 URL 的地址再去因特网访问该资源。
万维网高速缓存 (Web cache)
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 122
122
7.7.1 超文本传送协议HTTP
使用高速缓存可减少 访问因特网服务器的时延
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP
校园网
源点服务器
2 Mb/s
因特网
浏览器
R1
R2
这条链路上
的时延很大
没有使用高速缓存的情况
所有万维网通信量
都经过这条链路

## Slide 123
123
7.7.1 超文本传送协议HTTP
HTTP 有两类报文：
请求报文——从客户向服务器发送请求报文。
响应报文——从服务器到客户的回答。
HTTP的报文结构
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 124
124
7.7.1 超文本传送协议HTTP
当前最有名的搜索引擎是：
Google (http://www.google.com.hk)
Baidu (http://www.baidu.com)
一些著名的搜索引擎
文件传输协议
（FTP）
应用层协议与
网络应用模式
域名系统（DNS）
远程登录
（Telnet）
万维网
与HTTP
引导程序协议与
动态主机配置协议
电子邮件
系统和SMTP

## Slide 125
Thank You
南京邮电大学计算机学院
“计算机通信与网络” 国家精品课程组
Have A Nice Day